ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

NGHIÊN CỨU, HOÁN CẢI MỘT SỐ VẬT TƯ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO ĐẦU MÁY D9E KHÔNG CÒN SỬ DỤNG

ĐỂ LẮP CHO ĐẦU MÁY D19E

Đơn vị chủ trì: Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Đức Thắng.

Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, hoán cải một số vật tư phụ tùng động cơ điện kéo đầu máy D9E không còn sử dụng để lắp cho đầu máy D19E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

1. 	Tính cấp thiết:

Hiện nay, sau gần 20 năm vận dụng, các động cơ điện kéo đầu máy D19E ở Xí nghiệp cũng như các Xí nghiệp đầu máy khác trong ngành đã gặp một số hư hỏng không thể sửa chữa, phục hồi được như: Hư hỏng trục rotor, lõi từ rotor, hư hỏng các pole cực từ stator... buộc phải mua mới để thay thế, tăng chi phí sửa chữa cho các đơn vị, ngành.

Theo Luật đường sắt năm 2017, đến hết năm 2020 các đầu máy D9E sẽ phải ngừng vận dụng do hết niên hạn sử dụng. Khi đó, toàn bộ số lượng động cơ điện kéo đầu máy D9E không còn nhu cầu sử dụng. Qua nghiên cứu, các thông số kỹ thuật điện, kích thước hình học của một số chi tiết phụ tùng động cơ điện kéo đầu máy D9E và đầu máy D19E là tương thích, có thể hoán cải để lắp lẫn.

Trên cơ sở khả năng công nghệ và bề dày kinh nghiệm của đơn vị trong việc sửa chữa, quấn mới rotor động cơ điện kéo, đội ngũ cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện việc hoán cải một số vật tư phụ tùng động cơ điện kéo đầu máy D9E để sử dụng cho đầu máy D19E nhằm tận dụng động cơ điện kéo đầu máy D9E cũ, không sử dụng, tiết kiệm chi phí cho ngành.

2. 	Nội dung nghiên cứu chuyên môn, kết quả nghiên cứu:

Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học để nghiên cứu đầy đủ, chi tiết về các thông số kỹ thuật chủ yếu, các đặc điểm kết cấu tổng thể động cơ và từng cụm chi tiết chính của các động cơ điện kéo (ĐCĐK) ZQDR-310 trên đầu máy D19E và ĐCĐK 5GE761-A3 trên đầu máy D9E;

- Phân tích về đặc điểm và thông số kết cấu, thông số kỹ thuật của từng cụm chi tiết chủ yếu gồm Trục rotor; Lõi từ rotor; Cổ góp điện; Dây quấn rotor; Cực từ chính, phụ stator ... để lựa chọn các chi tiết, cụm chi tiết có khả năng thay thế hoán đổi từ ĐCĐK 5GE761-A3 lắp sang thay thế cho các chi tiết tương đương của ĐCĐK ZQDR-310;

- Tính toán kiểm nghiệm, đánh giá các thông số chung, tính toán kiểm nghiệm khi thay thế lõi thép phần ứng, vành góp, các cực từ chính, phụ, trục của ĐCĐK 5GE761-A3 khi lắp và làm việc theo các điều kiện và thông số hoạt động của ĐCĐK ZQDR-310;

| Tổng thể ĐCĐK ZQDR-310 | Sơ đồ kết cấu và hình dạng của ĐCĐK 5GE-761-A3 |
| --- | --- |

- Gia công, hoán cải hoàn chỉnh ĐCĐK ZQDR-310, chạy rà, chạy thử không tải, thử nghiệm vận dụng trên đầu máy D19E-911 kéo đoàn tàu trên tuyến hơn 100.000 km.

Trục động cơ điện kéo ZQDR 310

Trục động cơ điện kéo 5GE 761A3

- Xây dựng qui trình nghiệm thu, thử nghiệm đối với chi tiết đơn lẻ và cụm tổng thành; Xây dựng quy trình hoán cải các vật tư phụ tùng.

Sơ đồ khối hệ thống kiểm tra thử nghiệm

Sản phẩm cuối cùng của đề tài là 1 động cơ điện kéo đầu máy D19E sử dụng toàn bộ các chi tiết động cơ điện kéo đầu máy D9E đã hoán cải gồm: Toàn bộ rotor và cực từ chính, cực từ phụ. Sản phẩm được lắp thử nghiệm trên đầu máy D19E-911 và đã chạy được hơn 114.000 km và các tiêu chí đánh giá đều đạt yêu cầu.

3. 	Khả năng ứng dụng và hiệu quả của đề tài:

- Căn cứ vào các nội dung nghiên cứu lý thuyết trong hồ sơ nghiên cứu thiết kế và thực tế thử nghiệm cho thấy: Công suất của của ĐCĐK sau khi hoán cải đáp ứng được công suất tính toán cũng như thực tế.

- Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN giúp cho Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn nói riêng và Ngành Đường sắt nói chung tận dụng được các vật tư phụ tùng của động cơ điện kéo đầu máy D9E sắp tới hết niên hạn sử dụng, hoán cải để lắp trên đầu máy D19E, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn.

- Căn cứ vào hiệu quả tính toán dự kiến có thể mang lại là 300.000.000 đồng/01 động cơ điện kéo hoán cải. Đề tài còn nhiều tiềm năng ứng dụng, hiệu quả hơn nữa khi đầu máy D9E không còn nhu cầu sử dụng và các hư hỏng đối với động cơ điện kéo đầu máy D19E ngày càng nhiều sau thời gian sử dụng.

- Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về việc tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN.

4. 	Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:

Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.